## Slide 1
컴퓨터공학실험2 발표
2024 가을학기
Team 5
20190741 김지수, 20170281 이동욱
컴퓨터공학실험2 발표
: 10주차 MSI/LSI 연산회로

## Slide 2
컴퓨터공학실험2 발표
4-bit binary Parallel Adder (4bit 이진 병렬 가산기)
2개의 4-bit 2진수를 가산하기 위한 논리 회로
4개의 1-bit Full Adder(전가산기)가 병렬로 연결되어 있는 구조
두 개의 4비트 이진수와 초기 Carry()는 가산기에서 0으로 설정

## Slide 3
컴퓨터공학실험2 발표
4-bit binary Parallel Adder (4bit 이진 병렬 가산기)
1. 각 자리의 계산
첫 번째 자리(LSB) = S0 = A0 B0 Cin
두 번째 자리 = S1 = A1 B1 C1
세 번째 자리 = S2 = A2 B2 C2
네 번째 자리(MSB) = S3 = A3 B3 C3
2. 입력과 출력
입력: 2개의 4비트 이진수 A와 B, 그리고 C0
출력: 4개의 비트 S3, S2, S1, S0로 표현되는 합(sum),
최종 자리 올림 C4 (Overflow)

## Slide 4
컴퓨터공학실험2 발표
4-bit binary Parallel Subtractor (4bit 이진 병렬 감산기)
2개의 4-bit 2진수를 감산하기 위한 논리 회로
4개의 1-bit Full Subtractor(전감산기)가 병렬로 연결되어 있는 구조
두 개의 4비트 이진수와 초기 Borrow()는 감산기에서 0으로 설정

## Slide 5
컴퓨터공학실험2 발표
4-bit binary Parallel Subtractor (4bit 이진 병렬 감산기)
1. 각 자리의 계산
첫 번째 자리(LSB) = D0 = A0 B0 bin
두 번째 자리 = D1 = A1 B1 b1
세 번째 자리 = D2 = A2 B2 b2
네 번째 자리(MSB) = D3 = A3 B3 b3
2. 입력과 출력
입력: 2개의 4비트 이진수 A와 B, 그리고 bin
출력: 4개의 비트 D3, D2, D1, D0로 표현되는 차(diff),
최종 자리 내림 b4 (Underflow)

## Slide 6
컴퓨터공학실험2 발표
4-bit binary Parallel Adder / Subtractor 특징
연산에서 발생한 Carry나 Borrow를 다음 연산으로 전달해 순차적으로 계산하는 Ripple Carry 방식
현재 자리의 계산은 이전 자리의 계산 결과로 도출된 Carry/Borrow를 입력으로 전달 받아야 연산이 진행되어 Propagation Delay(전파 지연)가 발생한다.
따라서 계산의 속도가 연산 대상의 비트 수에 비례하여 느려지는 구조적인 한계가 존재함
추후 설명할 Carry Look-Ahead 방식이 해당 방식의 단점을 해결하고자 사용됨
전력 소비의 경우에도 비트 수에 비례하여 증가함
입력 비트 수의 확장이 용이하고 오버플로우/언더플로우를 확인할 수 있음

## Slide 7
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Concept
BCD 코드의 합을 계산하는 가산기
두 수의 합 결과가 0~9일 경우 이진수와 동일하게 표기하지만 10~19인 경우에는 carry 비트를 1로 표현하고, 실제 4비트 2진수에 6 (0110)을 더해 보정한다.
ex)
11 | 2진수 0 1011 | BCD 코드 1 0001
1 0 1 1
+ 0 1 1 0
___________________
0 0 0 1
carry 1

## Slide 8
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Circuit Diagram

## Slide 9
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Circuit Diagram
Carry 발생 여부 확인

## Slide 10
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Circuit Diagram
Carry 발생 여부 확인
Carry 발생 여부에 따라 보정

## Slide 11
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Materialization
1) Carry 발생 여부 확인
Carry 발생 여부 확인
- 기존 2진 합의 진리표를 바탕으로 k map 작성 및 논리식 간소화
- 1,2 번째 비트, 1, 3번쨰 비트 AND게이트로 연결
- 기존 2진합의 Carry, AND 게이트를 OR 게이트로 연결

## Slide 12
컴퓨터공학실험2 발표
BCD Adder
Materialization
2) Carry 발생 시 보정
Carry 발생 여부에 따라 보정
기존 2진 합에 추가로 4-bit-Adder를 연결
1, 4 번째 비트는 0으로 고정, 2, 3번째 비트는 carry 발생 여부에 따라 0 혹은 1
결과값이 0~9, 즉 carry가 발생하지 않을 때는 0을 더한다. (보정 없음)
반면 결과값이 10~19일 때, 즉 carry가 발생할 때는 0110을 더해 보정한다.

## Slide 13
컴퓨터공학실험2 발표
추가 이론 – Carry Look ahead Adder
Concept
look ahead : 내다보다
이전 adder의 carry를 기다리고 전달받는 대신 예측하여 계산하는 회로
이전 adder에서 carry를 전달받는 시간, 즉 carry propagation을 줄여 계산 속도를 향상시키기 위한 개념
기존 adder : 계산하는 비트 수에 비례하여 propagation delay 발생
4-bit-CLA :기존 Adder보다 회로 복잡하지만 빠른 계산 가능

## Slide 14
컴퓨터공학실험2 발표
추가 이론 – Carry Look ahead Adder
Concept
다음 Adder에 직접 carry를 전달하는 대신 lookahead 부분에 p와 G 비트 전달
p: carry propagation (carry가 전달되었다)
P = A+B (A OR(XOR) B)
G: carry generation (carry가 생성되었다)
g = AB (A AND B)
Cout = g + pCin

## Slide 15
컴퓨터공학실험2 발표
추가 이론 – Carry Look ahead Adder
Concept
C1 = G0+P0*C0
C2 = G1+P1*C1
C3 = G2+P2*C2
C4 = G3+P3*C3
C1 = G0+P0*C0
C2 = G1+P1*G0+P1*P0*C0
C3 = G2+P2*G1+P2*P1*G0+P2*P1*P0*C0
C4 = G3+P3*G2+P3*P2*G1+P3*P2*P1*G0+P3*P2*P1*P0*C0
- 모든 adder의 carry가 처음 입력된 C0와 각 adder에 입력되는 A, B값 만으로 계산이 가능
- 4-bit-adder의 경우 delay가 절반 가까이 감소

## Slide 16
컴퓨터공학실험2 발표
The End
* 프로젝트 기여도: 김지수 50%, 이동욱 50%
2024. 11. 12. 화